## Slide 1
輸入訊號 | 位元寬度 | 說明
clk | 1 | 系統時脈信號。
reset | 1 | 高位準非同步之系統重置信號。
load | 1 | 讀取控制信號。 信號寬度為1個時脈週期，當load = 1且經時脈訊號正緣觸發時，表示並列資料輸入
pi_data | 16 | 16位元並列資料輸入埠。
pi_msb | 1 | 序列輸出順序控制訊號。
pi_length | 2 | 序列資料輸出長度控制訊號。 此訊號2’b00時，序列輸出為8bits輸出 此訊號2’b01時，序列輸出為16bits輸出 此訊號2’b10時，序列輸出為24bits輸出 此訊號2’b11時，序列輸出為32bits輸出
pi_fill | 1 | 序列資料輸出高位元設定訊號。
pi_low | 1 | 序列資料輸出低位元設定訊號。
pi_end | 1 | 並列資料輸入結束旗標，當此訊號為1時host端不會再向STI_DAC輸入任何資料。

## Slide 2
輸出訊號 | 位元寬度 | 說明
so_data | 1 | 序列資料輸出埠。
so_valid | 1 | 序列資料輸出致能訊號。
oem_finish | 1 | OM及EM記憶體共用寫入完成只是訊號，當全部的記憶體完成資料寫入時設為1。
oem_addr | 5 | OM及EM記憶體共用8位元位址埠。
oem_dataout | 8 | OM及EM記憶體共用8位元資料埠。
odd_wr | 1 | ODD_MEM寫入致能訊號，共有4個對應4顆ODD_MEM記憶體。
even_wr | 1 | EVEN_MEM寫入致能訊號，共有4個對應4顆EVEN_MEM記憶體。

## Slide 3
pi_fill輸入1
以pi_length = 2’b10來說，序列輸出要24bits，pi_data與序列輸出緩衝資料為由MSB對齊，補上8個0 。

## Slide 4
pi_fill輸入0
以pi_length = 2’b10來說，序列輸出要24bits，pi_data與序列輸出緩衝資料為由LSB對齊補上8個0 。

## Slide 5
pi_low輸入1
pi_length = 2’b00，序列輸出表示要8bits，因為pi_low輸入1所以pi_data與序列輸出緩衝資料為由MSB對齊，序列輸出 pi_data的高位元組8bits 。

## Slide 6
pi_low輸入1
pi_length = 2’b00，序列輸出表示要8bits，因為pi_low輸入1所以pi_data與序列輸出緩衝資料為由LSB對齊，序列輸出 pi_data的低位元組8bits 。